ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Рождественно-Баевского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия

с. Рождествено

от  07.12.2016 года                                                                               № 221

Об утверждении  Программы  комплексного развития коммунальной  инфраструктуры Рождественно-Баевского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2027гг

В целях эффективного, комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства Рождественно-Баевского сельского поселения и обеспечения условий для качественного предоставления коммунальных услуг населению сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

| 1.Утвердить Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Рождественно-Баевского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2027гг 2. При формировании проекта местного бюджета предусматривать выделение финансовых средств для реализации мероприятий данной Программы. 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Рождественно-Баевского сельского поселения. 4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и подлежит применению с 01.01.2017г. |  |
| --- | --- |

Глава Рождественно-Баевского сельского  поселения

Ичалковского  муниципального района

Республики Мордовия                                                              А.А.Спирина

СОДЕРЖАНИЕ

1.Паспорт программы………………………………………………………..…...4

2.Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры……………..…….19

2.1  Электроснабжение ……………...…………………………….....…….…....19

2.2 Водоснабжение ……………………………….…….…………..………......20

2.3 Система  сбора и утилизации ТБО ………………………………….…….20

2.4 Водоотведение …………………………………………………………….21

2.5 Газоснабжение ……….….…………………………………………………..22

2.6 Теплоснабжение……………………………………………………………..22

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы……………………………………………...23

3.1 Перспективная схема развития водоснабжения ………………………...23

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	…………..29

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса…………....29

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения……………..………..29

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей…………………………………………………………….31

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Рождественно-Баевского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016) ………………………………………………………………………..………….31

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения…………………………………………………………………………32

- Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Рождественно-Баевского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2027гг (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Схема теплоснабжения Рождественно-Баевского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, разработанная ООО «ЭКО-М» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Рождественно-Баевского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик Программы | - Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис» |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Рождественно-Баевского сельского поселения; |
| Цели Программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Рождественно-Баевского сельского поселения; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Рождественно-Баевского сельского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Рождественно-Баевского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017- 2027 гг. |
| Мероприятия Программы | 1. Замена участков сетей водоснабжения 2. Строительство сетей распределительного водопровода, с. Баево, с. Рождествено. В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами: - доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 % - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения. |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Рождественно-Баевского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия; |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Рождественно-Баевского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Улучшение санитарного состояния сельских территорий; стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; улучшение экологического состояния Рождественно-Баевского сельского поселения. |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. |

Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОЖДЕСТВЕННО-БАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Ичалковского   РАЙОНА

Общие сведения о поселении

Рождественно-Баевское сельское поселение  расположено в  центральной  части  Ичалковского муниципального района  РМ. Территория поселения  состоит из единого массива и  граничит со  Смольненским, Оброчинским , Пермеевским , Ичалковским  сельскими поселениями  Ичалковского муниципального района Республики  Мордовия.

На территории поселения  находятся  3 населенных пункта  : с.Рождествено, которое является административным  центром,  с. Баево , пос. станция Оброчное.

Климат

Климат Ичалковского района умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от -11,5°С до -12,3°С, отмечаются понижения температуры до -47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.

Снежный покров

За год наблюдается 144 дня со снежным покровом; его средняя высота 33 см, максимальная – 74 см.

В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго-западных ветрах и скорости ветра 6-9 м/сек.

Осадки

Рождественно-Баевское   сельское поселение находится в зоне достаточного увлажнения.

За год выпадает 516 мм осадков (г. Саранск), из них 361 мм (70%) – за апрель-октябрь и 155 мм (30%) – за ноябрь-март. Суточный максимум осадков – 128 мм (СНиП 23-01-99).

В течение многолетнего наблюдения отмечались периоды большего и меньшего увлажнения. Отклонение в сторону минимальных и максимальных значений составляет 120-180 мм. Распределение осадков по территории Ичалковского муниципального района изменяется несущественно.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 83%, наиболее теплого месяца – 69%.

Количество летних осадков преобладает над зимними, в основном за счет их интенсивности.

Таблица 1

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Барометрическое давление | гПа | 990 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,95 | (С | 22,5 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,98 | (С | 26,6 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца | (С | 24,9 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | (С | 39 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | (С | 11,5 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 69 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца | % | 51 |
| Количество осадков за апрель-октябрь | мм | 361 |
| Суточный максимум осадков | мм | 128 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август |  | С |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль | м/с | 0 |

Таблица 2.

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 | °С | -38 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 | °С | -34 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 | °С | -34 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченность 0,92 | °С | -30 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,94 | °С | -17 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, | °С | -44 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | °С | 6,7 |
| Продолжительность, и средняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой воздуха: |  |  |
| ( 0(С продолжительность | сутки | 150 |
| ( 0(С средняя температура | °С | -7,9 |
| ( 8(С продолжительность | сутки | 209 |
| ( 8(С средняя температура | °С | -4,5 |
| ( 10(С продолжительность | сутки | 225 |
| ( 10(С средняя температура | °С | -3,6 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 83 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца | % | 83 |
| Количество осадков за ноябрь-март | мм | 155 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль |  | Ю |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь | м/с | 6,9 |
| Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ( 8 (С | м/с | 5,8 |

Абсолютный максимум температур составляет +39°С, абсолютный минимум -44°С.

Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – -30°С, температура воздуха наиболее холодных суток – -34°С.

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -30˚ и -17˚.

Таблица 3.

| Период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплый период IV-X | 9 | 6 | 5 | 12 | 31 | 20 | 10 | 8 | 10 |
| Холодный период XI-III | 11 | 8 | 6 | 9 | 17 | 20 | 15 | 14 | 12 |
| год | 10 | 7 | 6 | 10 | 23 | 20 | 13 | 11 |  |

Примечание:

Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе и достигает 6,9 м/сек, минимальная – зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек.

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8°С или менее составляет 5,8 м/сек.

Согласно СНиП 23-01-99, табл. 2 и табл. 3., преобладающее направление ветра за июнь-август – северное, за декабрь-февраль – южное.

Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов – 155 см, супесей и мелких песков – 180 см.

Рельеф.

Рельеф района представляет собой волнистую равнину, сильно изрезанную овражно-балочной сетью. Преобладающей формой рельефа является плато, понижающееся к пойме реки Алатырь, а также к ее притокам. Здесь микрорельеф представлен блюдцеобразными понижениями и западинами, как правило, заболоченными. Большинство оврагов и склонов используются для выгона скота. На территории района развиты эрозийные процессы, особенно на покатых склонах, прилегающих к оврагам.

Склоны основных долин преимущественно пологие, до 10-15°, террасированные (до трех надпойменных террас, как правило, с узкими глубоковрезанными (3-5 м) протоками, староречьями, поймами. Междуречья широкие, по большей части, с крутыми склонами, изрезанными густой сетью оврагов-отвершков в верховьях. Основные автомобильные дороги широко используют поверхности междуречий и низких надпойменных террас.

Гидрография, гидрология.

С запада на восток по району протекает река Алатырь (приток Суры) с притоками: Инсар, Татар Велень лей, Кемлятка, Язовка, Ачим, Калыш, Ашня. Имеется несколько мелких речек и ручейков, часть которых в летнее время пересыхает.

В поймах рек Алатыря и Инсара расположены небольшие озера и много заболоченных участков.

Прудов и других искусственных водоемов в районе немного.

Все реки и ручьи являются источником снабжения водой населения и животных.

В реках водятся рыбы: щука, ротан, язь, лещ, голавль, окунь, красноперка, линь, карась, налим, карп, сазан, ерш, голец, плотва и др. Реки имеют смешанные источники питания: преобладает снеговое питание, некоторое участие принимают подземные воды и дожди. Соотношение этих источников зависит от ландшафтных условий. Доля снегового питания варьирует от 60 до 90 %. Средние величины подземного питания варьируют от 7 до 20 %. Величина дождевого летне-осеннего паводкового стока составляет 5 - 10 %.

По характеру внутригодового распределения стока реки относятся к восточноевропейскому типу, который характеризуется высоким половодьем, низкой летней и зимней меженью и повышенным стоком в осенний период.

Начало половодья на реках приходится на конец марта - начало апреля, максимума половодье достигает в середине апреля и спадает к середине мая. Подъем осуществляется в среднем за 10 - 12 дней, спад более растянут - до 20 - 25 дней. В годы с ранней или поздней весной фазы половодья смещаются на 1 - 2 декады. Половодье обычно проходит одной волной.  Суммарный объем весеннего половодья складывается из снегового, дождевого и подземного стоков. В среднем за многолетний период снеговой сток составляет 87 - 99 %, дождевой - от 0 до 3 %, подземный - от 1 до 10 %. В начале июня у рек устанавливается устойчивая межень, продолжающаяся до начала - середины октября, когда обложные осенние дожди формируют осенние паводки. Увеличение стока в теплый период на реках наблюдается ежегодно, однако четко выраженные дождевые паводки в отдельные годы отсутствуют. В конце ноября - начале декабря устанавливается зимняя межень, наиболее глубокая перед началом очередного весеннего половодья.

Средний модуль годового стока (количество воды в литрах, стекающее с 1 км 2 территории в 1 с) колеблется от 3,5 до 5,0 л/с с 1 км 2 .

Тепловой режим рек зависит от погодных и климатических условий и параметров водных потоков. Температура воды рек изменяется не только во времени, но и по длине рек. Максимальная температура воды у поверхности на реках летом - около 20 град C. По длине реки температура изменяется под влиянием вод притоков, часто более теплых. Появление на реках льда начинается с момента устойчивого перехода температуры воздуха к отрицательным значениям. Вначале лед появляется у берегов, на отмелях.

Ледостав обычно отмечается в конце ноября - первой половине декабря и продолжается 4-5 месяцев. Толщина льда к концу зимы достигает 40 - 60 см, а в суровые зимы при малой толщине снежного покрова - 1 м. Малые реки и ручьи зимой часто перемерзают. Весеннее таяние ледяного покрова начинается с таяния снега на поверхности льда. Ледоход обычно начинается через 8 - 10 дней после начала половодья перед его максимумом.

Сток наносов рек определяется в основном процессами плоскостного смыва. Размер твердого расхода и, в частности, мутность воды зависят не от скорости течения, а от плоскостной эрозии в бассейне. Преобладающая часть годового стока наносов (75 - 95 %) проходит в весенние месяцы. Наименьшие расходы наносов наблюдаются в зимние месяцы (1 - 4 % годового стока наносов).

Средняя годовая мутность изменяется от 100 до 500 г/м 3 в период весеннего половодья до 25 - 50 г/м 3 в период летне-осеннего и зимнего сезонов. По химическому составу воды рек относятся к классу гидрокарбонатных. Их минерализация варьирует от 200 до 500 г/л.

Болота и заболоченные земли распространены преимущественно в поймах рек, встречаются в пониженных местах оврагов и балок, особенно в их верховьях и образуются в связи с избытком атмосферных осадков или выходом на поверхность грунтовых вод в районах с затрудненными условиями поверхностного стока или полным его отсутствием.

Население и населенные пункты Рождественно-Баевского сельского поселения

Численность населения Рождественно-Баевского сельского поселения на 01.10.2016 г. составила 3000 человек, (15 % населения Ичалковского муниципального района. Население района – 21 тыс. чел.). Площадь сельского поселения – 35,43 кв.км, (3  %  территории района 1265 кв. км.).  Плотность населения  Ичалковского района составила  16,6 чел/км2, Рождественно-Баевского сельского поселения – 91 чел/км2.

Экономическая характеристика Рождественно-Баевского сельского поселения

Анализ социально-экономических процессов позволяет определить следующие проблемные вопросы развития поселения, требующие скорейшего решения:

- Недостаточный уровень эффективности производства и использования хозяйственного потенциала предприятий поселения: загрузка производственных мощностей не превышает 50 %, низок уровень рентабельности, слаба фондоотдача предприятий, неконкурентоспособны отдельные виды производимой продукции, ощущается недостаток инвестиций.

- Сложное финансовое состояние хозяйствующих субъектов, обусловленное недостатком оборотных средств, низкой платежеспособностью. Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

- Наличие задолженности в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды.

- Недостаточность государственного влияния в интересах территорий на деятельность предприятий. Необходимость жесткого государственного регулирования тарифов ЖКХ.

- Низкий уровень развития социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

- Слабая поддержка из федерального бюджета сельхозтоваропроизводителей.

- Низкий темп роста реальных доходов населения.

- Наличие безработицы. Реорганизационные процессы на ряде предприятий, связанные с ликвидацией неэффективно работающих производств, ведут к высвобождению работающих на этих предприятиях.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Рождественно-Баевского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности сельского поселения;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 4. Общая численность населения МО в 2016 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Рождествено | 760 | 660 | 303 | 901 | 216 |  | 1420 |
| с.Баево | 382 | 320 | 146 | 423 | 133 |  | 702 |
| п/ст. Оброчное | 464 | 414 | 183 | 526 | 169 |  | 878 |

Таблица 5. Анализ и прогноз численности населения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число родившихся | чел. | 36 | 34 | 29 | 22 | 22 | 20 |
| 2 | Число умерших | чел. | 43 | 56 | 48 | 60 | 58 | 59 |

Таблица 6. Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года | кв.м. | 77,5 | 78,041 | 78,540 | 78,940 | 79,5 |
| 2 | В том числе муниципальной собственности | кв.м | 165 | 165 | 140 | 100 | 0 |
| 3 | В частной собственности | кв.м. | 75,8 | 76,3 | 77,3 | 78,740 | 79,3 |
| 4 | Площадь общежитий | кв.м | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 5 | Доля жилищного фонда, оборудованного: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Централизованным водоснабжением | 91,8% | 71,159 | 72,041 | 78,341 | 78,841 | 79,5 |
| 7 | Централизованной канализацией | 49,9% | 38,735 | 39,617 | 39,917 | 40,417 | 40,817 |
| 8 | Централизованным электроснабжением | 100% | 77,5 | 78,041 | 78,540 | 78,940 | 79,5 |
| 9 | Природным газом | 100% | 77,5 | 78,041 | 78,540 | 78,940 | 79,5 |
| 10 | Общая площадь ветхого и аварийного жилья |  | 0,210 | 0,392 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |

Основные мероприятия Программы

Таблица 7

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1 | Замена участков сетей водоснабжения (6 участков) | 1837 |
| 2 | Строительство сетей распределительного водопровода, с. Баево, с. Рождествено. | 531 |
|  | ИТОГО | 2368 |
|  | ВСЕГО по Рождественно-Баевскому сельскому поселению | 2368 |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1. Водоснабжение

В связи с тем, что водопотребление жилищно-коммунального сектора за последние годы в большинстве населенных пунктов стабилизировалось, объем воды, который потребуется району на первую очередь принимается на современном уровне  с повышающим коэффициентом 1,1 и составит – 1,9 тыс. м3/сут.

Объем воды, который потребуется району на планируемый срок, принимается по данным проекта «Схема территориального планирования Республики Мордовия» и составит – 8,3 тыс. м3/сут.

Ичалковский район обладает достаточными ресурсами подземных вод для обеспечения централизованного водоснабжения населенных пунктов района. Запасы подземных вод на территории района рекомендуется утвердить в установленном порядке.

В связи с тем, что качество питьевой воды в районе периодически не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по общей жесткости и содержанию железа необходимо обустройство действующих и проектируемых водозаборов станциями водоподготовки малой производительности на новых технологиях.

При численности жителей в населенном пункте менее 200 человек экономически выгоднее строительство колодцев шахтного типа.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода необходимо устройство зон санитарной охраны на всех источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Основной проблемой в обеспечении водоснабжением населения района доброкачественной питьевой водой является большой процент износа водопроводных сетей, которые необходимо своевременно заменять, а  также производить своевременную инвентаризацию подземных водоисточников.

### 2. 2 Электроснабжение

В электрической сети сельского поселения по данным филиала ОАО «Мордовэнерго» функционируют 10 трансформаторных подстанций .

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории  Ичалковского района осуществляется от центров питания энергосистемы ОАО «Мордовэнерго» (Ичалковские ЭС).

Собственных генерирующих источников в районе нет.

По  территории района проходит транзитная линия ЭП 500 кВ. Основными распределительными сетями ОАО «Мордовэнерго» в поселении являются сети напряжением 110 кВ, выполненные на металлических и железобетонных опорах.

На планируемый срок электроснабжение потребителей в границах Ичалковского района намечается от существующих понизительных подстанций 35 кВ и выше с присоединением к ним новых нагрузок.

Значительное возрастание нагрузки связано со строительством целого ряда сельскохозяйственных и промышленных предприятий. Их мощности и электрические нагрузки должны быть определены на последующих стадиях проектирования специализированными организациями.

В районах новой жилой застройки и к объектам, предлагаемым к размещению в данном проекте необходимо строительство электросетей 10 кВ и трансформаторных подстанций.

### 2.3 Система сбора и утилизации ТБО

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии с генеральной схемой очистки населенного пункта.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Не утилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения.

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки, включает в себя:

- твердые бытовые отходы от жилого фонда;

- твердые бытовые отходы от детского дошкольного учреждения;

- твердые бытовые отходы от школ основного (полного) образования;

- твердые бытовые отходы от предприятий торговли;

- твердые бытовые отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов.

## 2.4 Водоотведение

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях.

Строительство централизованных систем канализации в малых населенных пунктах, в зонах отдыха и на туристических базах экономически не выгодно. В этом случае устраивается автономная канализация, и применяются канализационные установки различной производительности либо емкостные сооружения малой производительности.

### 2.5 Газоснабжение

ОАО «Мордовгаз» - организация, занимающаяся обслуживанием района газоснабжением.

На перспективу увеличение расхода природного газа не ожидается, так как общая площадь жилищного фонда не изменится.

## 2.6 Теплоснабжение

Теплоснабжение новой жилой застройки предусматривается осуществлять от индивидуальных источников тепла – автономных теплогенераторов, использующих в качестве топлива природный газ. Теплоснабжение предполагается децентрализованным.

Раздел 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема  развития системы водоснабжения

В целях реализации схемы водоснабжения Рождественно-Баевского сельского поселения Ичалковского района Республики Мордовия необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территории перспективной застройки и для повышения надежности систем жизнеобеспечения. Основные мероприятия данного комплекса с разбивкой по годам представлены в таблице 8.

Таблица 8. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятия | Год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей распределительного водопровода, с. Баево, ул. 1 Мая, материал - полиэтилен, диаметр - 85 мм | 2016 |
| 2 | Строительство сетей распределительного водопровода, с. Рождествено, ул. Гражданская, материал - полиэтилен, диаметр -63 мм | 2017 |
| 3 | Замена участка сети распределительного водопровода с износом 80%, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм | 2017 |
| 4 | Замена участка сети распределительного водопровода с износом 80%, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм | 2018 |
| 5 | Замена участка сети распределительного водопровода с износом 80%, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм | 2019 |
| 6 | Замена участка сети распределительного водопровода с износом 80%, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм | 2020 |
| 7 | Замена участка сети распределительного водопровода с износом 80%, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм | 2021 |
| 8 | Замена участка сети распределительного водопровода с износом 80%, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм | 2022 |

# Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Производительность системы холодного водоснабжения Рождественно-Баевского сельского поселения соответствует запрашиваемой нагрузке, а также имеет резерв мощности для покрытия нагрузок в перспективе на ближайшие десять лет. По этой причине схемой водоснабжения не предусмотрено строительство новых капитальных объектов.

Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения, является частью реализации Плана мероприятий по улучшению  качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке услуг на республиканском и местном уровнях, а именно:

- развитие систем водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах Республики Мордовия;

- оптимизация установки приборов учета энергоносителей в многоквартирных домах и внедрению автоматизированной системы коммерческого учета потребления энергоресурсов (АСКУПЭ) в муниципальных районах Республики Мордовия;

- перевод систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов в муниципальных образованиях Республики Мордовия на энергоэффективные технологии (строительство модульных котельных, модернизация центральных котельных, комплексный перевод на индивидуальное отопление).

Кроме того, отметим, что, несмотря на то, что на территории Рождественно-Баевского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия функционирует система централизованного водоснабжения, доля населения, пользующегося её услугами, невелика и составляет 92,89%. Большая часть населения для хозяйственно-питьевых целей использует шахтные колодцы и скважины, расположенные на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения. Именно поэтому при составлении схемы водоснабжения было предусмотрено подключение этой части населения к общей системе, за счет строительства новых сетей.

Также, в связи с аварийностью на отдельных участках трубопровода, предусмотрена их реконструкция.

Система водоснабжения Рождественно-Баевского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия относится к III категории по степени обеспеченности подачи воды.

При реализации схемы водоснабжения предусмотрена реконструкция аварийных участков Рождественно-Баевского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия.

Проектные решения водопроводной сети приняты с учетом существующей застройки и в целом сохраняют сложившуюся схему водоснабжения населённого пункта.

Прокладка проектируемых водопроводов предусматривается вдоль существующих инженерных коммуникаций и автодорог по улицам села.

Вывод из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Схема водоснабжения Рождественно-Баевского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия должна удовлетворять следующим требованиям:

- конструкция установок должна быть максимально упрощена;

- воздействие человеческого фактора должно быть сведено к минимуму;

- в конструкции насосов предпочтение необходимо отдать простому электрическому регулированию;

- для надзора за герметичностью трубопроводной сети, необходимо ввести измерение ночного водопотребления (02:00 - 03:00);

- счетчик воды, измеряющий на выходе общий объем подаваемой в трубопроводную сеть воды, должен снимать показания электронным образом, автоматически занося их в базу данных.

На ближайшую перспективу необходимо запланировать диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям и районам, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды, для установления энергоэффективных режимов её подачи.

Отметим, что для обеспечения оптимального давления на объектах, наиболее удаленных от водонапорной башни на выходе станций повышения давления на сегодняшний день поддерживается стабильное, завышенное давление, рассчитанное на часы максимального водопотребления. Для значительного снижения энергопотребления и утечек в системе при колебаниях расхода рекомендуется внедрение шкафов управления с режимом пропорционального регулирования давления для компенсации потерь на трение в протяженных водопроводных сетях, что обеспечивает экономию электрической энергии и позволяет автоматически снизить давление на выходе насосной станции при минимальных разборах воды (ночью). При этом у удаленных потребителей давление не падает.

Еще более значительный экономический эффект будет достигнут при применении данного метода на крупных станциях третьего подъема, имеющих частотные преобразователи с обратной связью по давлению. Пропорциональное регулирование давления, кроме снижения утечек и значительного экономического эффекта позволит сократить аварии на сетях водоснабжения за счет снижения среднесуточного давления.

# Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории Рождественно-Баевского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, так как проектные решения водопроводной сети приняты с учетом существующей застройки и в целом сохраняют сложившуюся схему водоснабжения населённого пункта:

- Замена ветхих сетей водоснабжения должна осуществляться без внесения изменений в существующую схему водоснабжения.

- Прокладка новых водопроводов предусматривается вдоль существующих инженерных коммуникаций, проезжих частей автомобильных дорог и улиц. Это позволяет обеспечить оперативный доступ в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей проводится на стадии разработки проектов с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

# Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода необходима организация зон санитарной охраны на всех источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Основными проблемами обеспечения населения доброкачественной питьевой водой являются:

- антропогенное загрязнение водоисточников (как поверхностных, так и подземных);

- недостаточная надежность системы хозяйственно-питьевого  водоснабжения.

Необходимо своевременно заменить, а также провести инвентаризацию источников водоснабжения. Например, бездействующие скважины могут служить проводниками загрязнения подземных вод. Если на территории поселения есть неработающая на сегодняшний день артезианская скважина, не подлежащая восстановлению, рекомендуется рассмотреть возможность использования бездействующих артезианских скважин для водоснабжения животноводческих комплексов и других предприятий.

В системах водоснабжения промышленных предприятий должно быть предусмотрено максимально возможное использование систем оборотного водоснабжения, сооружений повторного и последовательного использования воды, особенно на предприятиях по переработке сельхозпродукции. Также отметим, что применение водосберегающих технологий позволит значительно сократить забор подземной воды при сохранении и возможном увеличении существующей мощности промышленного производства.

На сегодняшний день водоподготовка на территории Рождественно-Баевского сельского поселения Ичалковского муниципального района не производится, вода после подъема подается в водонапорную башню и далее в распределительную сеть.

### Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

### 4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса.

### По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

### При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

### Качество поставляемой воды не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Таблица 9

| 1№ п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятия Программы | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | -сетевого газоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | -водоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | -электроснабжения |  | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |
| 7 | -сетевого газоснабжения |  | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |
| 8 | Количество вновь вводимых жилищных фондов подключенных | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | -сетевого газоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | -водоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

### 5.1 Программа инвестиционных проектов развития водоснабжения Рождественно-Баевского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

### Таблица 10

| № | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Замена участков сетей водоснабжения (6 участков) |  |  | 1837 | 2017-2027 |  | Средства бюджета |
| 2 | Строительство сетей распределительного водопровода, с. Баево, с. Рождествено. |  |  | 531 |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 2368 |  |  |  |

### Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 – 2027 годы составляет 2368 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 11 и 12.

### Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 – 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс.руб.)

Таблица 11

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 2368 | 2368 | - | - | - |
|  | Всего по Программе | 2368 | 2368 |  |  |  |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс. руб.)

Таблица 12

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 2368 | 216 | 215,2 | 215,2 | 215,2 | 215,2 | 215,2 | 215,2 | 215,2 | 215,2 | 215,2 | 215,2 |
|  | Всего по Программе | 2368 | 216 | 215,2 | 215,2 | 215,2 | 215,2 | 215,2 | 215,2 | 215,2 | 215,2 | 215,2 | 215,2 |

### Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.