| РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ Администрация Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 431640, р.п.Кемля, ул.Советская, 62 От мая 2010г. № |  | Главе Администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия Дмитриевой В.Г. |
| --- | --- | --- |

Администрация Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия просит разместить на официальном сайте Органов местного самоуправления Ичалковского муниципального района Республики Мордовия изменения в пункт 5 содержания, а именно в требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и качественным характеристикам товара, к качеству работ, услуг открытого аукциона  №3 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. Дружбы в  с.Кемля Ичалковского  района Республики Мордовия»:

Ведомость объемов работ по ул. Дружбы

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е01-02-027-2 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 |  | 5.866 |
| 1. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1.1 | 6.4526 |
| 1. 2. | х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.ч | 0.67 | 3.93022 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 1. 3. | х12-0202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.ч | 0.43 | 2.52238 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 2. | Е27-04-001-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 10.84 |
| 2. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13.88 | 150.4592 |
| 2. 2. | з000-1002-3 | Рабочие-строители (средний разряд 2.3) | чел.ч | 15.72 | 170.4048 |
| 2. 3. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4.29 | 46.5036 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 2. 4. | х12-0202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.ч | 1.77 | 19.1868 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 2. 5. | х12-0911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.ч | 7.08 | 76.7472 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 2. 6. | х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0.74 | 8.0216 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 2. 7. | с408-0121 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 110 | 1192.4 |
| 2. 8. | с411-0001 | Вода | м3 | 5 | 54.2 |
| 3. | Е27-04-007-1 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных | 1000 м2 |  | 5.117 |
| 3. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36.24 | 185.44008 |
| 3. 2. | з000-1002-5 | Рабочие-строители (средний разряд 2.5) | чел.ч | 36.96 | 189.12432 |
| 3. 3. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3.98 | 20.36566 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 3. 4. | х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.ч | 2.59 | 13.25303 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 3. 5. | х12-0202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.ч | 0.41 | 2.09797 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 3. 6. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 7.87 | 40.27079 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 3. 7. | х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 17.78 | 90.98026 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 3. 8. | х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 2.96 | 15.14632 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 3. 9. | х12-1803 | Распределители каменной мелочи | маш.ч | 0.65 | 3.32605 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 3. 10. | с408-0022 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 76.755 |
| 3. 11. | с408-0024 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 967.113 |
| 3. 12. | с411-0001 | Вода | м3 | 30 | 153.51 |
| 4. | Е27-04-007-4 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3 | 1000 м2 |  | 51.17 |
| 4. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2.51 | 128.4367 |
| 4. 2. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0.83 | 42.4711 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 4. 3. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0.86 | 44.0062 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 4. 4. | х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 0.82 | 41.9594 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 4. 5. | с408-0024 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм | м3 | 12.6 | 644.742 |
| 5. | Х310-3200-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 200 км (класс груза 1) | т |  | 2195.193 |
| 6. | Е27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 3.07 |
| 6. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.66 | 2.0262 |
| 6. 2. | х12-0101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0.33 | 1.0131 |
|  |  |  | (2) |  |  |
| 6. 3. | с101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт | т | 1.03 | 3.1621 |
| 7. | Е27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 4.486 |
| 7. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19.08 | 85.59288 |
| 7. 2. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 38.3 | 171.8138 |
| 7. 3. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.03 | 0.13458 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 7. 4. | х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.ч | 1.4 | 6.2804 |
| 7. 5. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3.96 | 17.76456 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 7. 6. | х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 11.51 | 51.63386 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 7. 7. | х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0.39 | 1.74954 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 7. 8. | х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 3.19 | 14.31034 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 7. 9. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.04 | 0.17944 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 7. 10. | с101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0.0062 | 0.0278132 |
| 7. 11. | с101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт | т | 0.0108 | 0.0484488 |
| 7. 12. | с102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0.15 | 0.6729 |
| 7. 13. | с410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 96.6 | 433.3476 |
| 8. | Е27-06-021-1 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 |  | 17.944 |
| 8. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 0.09 | 1.61496 |
| 8. 2. | х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.ч | 0.18 | 3.22992 |
| 8. 3. | с101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт | т | 0.0014 | 0.0251216 |
| 8. 4. | с410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 12.1 | 217.1224 |
| 9. | Е27-08-001-5 | Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см | 1000 м2 |  | 0.9 |
| 9. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 100.9 | 90.81 |
| 9. 2. | з000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 219.52 | 197.568 |
| 9. 3. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 10.61 | 9.549 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 9. 4. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 30.67 | 27.603 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 9. 5. | х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 56.66 | 50.994 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 9. 6. | х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 2.96 | 2.664 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 9. 7. | с408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм | м3 | 7.5 | 6.75 |
| 9. 8. | с408-0022 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм | м3 | 11.5 | 10.35 |
| 9. 9. | с408-0024 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм | м3 | 126 | 113.4 |
| 9. 10. | с408-0063 | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 400 | м3 | 15.8 | 14.22 |
| 9. 11. | с411-0001 | Вода | м3 | 20 | 18 |
| 10. | Х310-3200-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 200 км (класс груза 1) | т |  | 188.136 |
| 11. | Е01-01-004-4 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 |  | 0.054 |
| 11. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45.67 | 2.46618 |
| 11. 2. | з000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 9.97 | 0.53838 |
| 11. 3. | х06-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3 | маш.ч | 45.67 | 2.46618 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 12. | Е01-02-057-1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 (доработка) | 100 м3 |  | 0.02 |
| 12. 1. | з000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 141.6 | 2.832 |
| 13. | Е01-01-033-1 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | 1000 м3 |  | 0.04 |
| 13. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7.6 | 0.304 |
| 13. 2. | х07-0148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.ч | 7.6 | 0.304 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 14. | Е01-02-061-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 |  | 0.02 |
| 14. 1. | з000-1001-5 | Рабочие-строители (средний разряд 1.5) | чел.ч | 88.5 | 1.77 |
| 15. | Е01-02-005-1 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 | 100 м3 |  | 0.4 |
| 15. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3.04 | 1.216 |
| 15. 2. | з000-1003-0 | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | чел.ч | 12.53 | 5.012 |
| 15. 3. | х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.ч | 3.04 | 1.216 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 15. 4. | х33-1101 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 12.18 | 4.872 |
| 16. | Е30-01-001-1 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 |  | 0.015 |
| 16. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8.06 | 0.1209 |
| 16. 2. | з000-1002-5 | Рабочие-строители (средний разряд 2.5) | чел.ч | 230.84 | 3.4626 |
| 16. 3. | х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.ч | 8.06 | 0.1209 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 16. 4. | х33-1101 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 16.12 | 0.2418 |
| 16. 5. | с408-0023 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | м3 | 139 | 2.085 |
| 17. | Е30-01-001-3 | Устройство подушек песчано-щебеночных | 100 м3 |  | 0.064 |
| 17. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10.02 | 0.64128 |
| 17. 2. | з000-1002-5 | Рабочие-строители (средний разряд 2.5) | чел.ч | 296.96 | 19.00544 |
| 17. 3. | х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.ч | 10.02 | 0.64128 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 17. 4. | х33-1101 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 20.04 | 1.28256 |
| 17. 5. | с408-0293 | Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 3 | м3 | 165 | 10.56 |
| 18. | Х310-3200-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 200 км (класс груза 1) | т |  | 2.743 |
| 19. | Е30-07-014-1 | Портальная стенка | м3 |  | 5.04 |
| 19. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1.84 | 9.2736 |
| 19. 2. | з000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 6.12 | 30.8448 |
| 19. 3. | х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.ч | 1.84 | 9.2736 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 19. 4. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0.03 | 0.1512 |
| 19. 5. | с101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0.003 | 0.01512 |
| 19. 6. | с101-1299 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0.00034 | 0.0017136 |
| 19. 7. | с101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 1 | 5.04 |
| 19. 8. | с402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | м3 | 0.01 | 0.0504 |
| 20. | С445-8200 | Портальная стенка | м3 |  | 5.04 |
| 21. | Е30-07-002-1 | Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог отверстием труб 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м | м3 |  | 4.8 |
| 21. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4.94 | 23.712 |
| 21. 2. | з000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 13.22 | 63.456 |
| 21. 3. | х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.ч | 4.94 | 23.712 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 21. 4. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0.11 | 0.528 |
| 21. 5. | с101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0.01 | 0.048 |
| 21. 6. | с101-1299 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0.0014 | 0.00672 |
| 21. 7. | с101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 3.83 | 18.384 |
| 21. 8. | с102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта | м3 | 0.05 | 0.24 |
| 21. 9. | с402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 0.17 | 0.816 |
| 22. | С446-1100 | Звенья железобетонные водопропускных труб | м3 |  | 4.8 |
| 23. | Х310-2065-1 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу N 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояние до 65 км (класс груза 1) | т |  | 24.6 |
| 24. | Е30-08-023-2 | Устройство гидроизоляции проезжей части мостов, опор мостов и труб оклеечной (2 слоя) | 100 м2 |  | 0.045 |
| 24. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4.85 | 0.21825 |
| 24. 2. | з000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 117.43 | 5.28435 |
| 24. 3. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.04 | 0.0018 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 24. 4. | х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.ч | 0.49 | 0.02205 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 24. 5. | х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.ч | 4.32 | 0.1944 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 24. 6. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 7.89 | 0.35505 |
| 24. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.08 | 0.0036 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 24. 8. | с101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.68 | 0.0306 |
| 24. 9. | с101-1299 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0.0877 | 0.0039465 |
| 24. 10. | с101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 77 | 3.465 |
| 24. 11. | с113-0316 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0.2 мм | м2 | 234 | 10.53 |
| 24. 12. | с402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | м3 | 0.75 | 0.03375 |
| 24. 13. | с411-0001 | Вода | м3 | 2 | 0.09 |
| 25. | Е30-08-023-3 | Устройство гидроизоляции проезжей части мостов, опор мостов и труб обмазочной битумной мастикой двухслойной | 100 м2 |  | 1.04 |
| 25. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3.24 | 3.3696 |
| 25. 2. | з000-1003-6 | Рабочие-строители (средний разряд 3.6) | чел.ч | 71.4 | 74.256 |
| 25. 3. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.03 | 0.0312 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 25. 4. | х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.ч | 0.36 | 0.3744 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 25. 5. | х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.ч | 2.85 | 2.964 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 25. 6. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 5.22 | 5.4288 |
| 25. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.07 | 0.0728 |
|  |  |  | (1) |  |  |
| 25. 8. | с101-0002 | Асбест-наполнитель | т | 0.16 | 0.1664 |
| 25. 9. | с101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.45 | 0.468 |
| 25. 10. | с101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0.079 | 0.08216 |
| 25. 11. | с101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0.1 | 0.104 |
| 25. 12. | с101-1299 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0.058 | 0.06032 |
| 25. 13. | с101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.1 | 0.104 |
| 25. 14. | с402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | м3 | 0.75 | 0.78 |
| 25. 15. | с411-0001 | Вода | м3 | 2 | 2.08 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1, 12, 14; %=133.48 - по стр. 2-4, 6-9; %=89.3 - по стр. 11, 13, 15; %=103.4 - по стр. 16, 17, 19, 21, 24, 25) |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1, 12, 14; %=95 - по стр. 2-4, 6-9; %=50 - по стр. 11, 13, 15; %=80 - по стр. 16, 17, 19, 21, 24, 25) |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |

| Составил: | Каныгина Н.М. |
| --- | --- |

Ведомость потребных ресурсов по ул. Дружба

| № пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | З000-1001-5 | Рабочие-строители (средний разряд 1.5) | чел.ч | 1.77 |
| 2 | З000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 200.93838 |
| 3 | З000-1002-3 | Рабочие-строители (средний разряд 2.3) | чел.ч | 170.4048 |
| 4 | З000-1002-5 | Рабочие-строители (средний разряд 2.5) | чел.ч | 211.59236 |
| 5 | З000-1003-0 | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | чел.ч | 5.012 |
| 6 | З000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 94.3008 |
| 7 | З000-1003-6 | Рабочие-строители (средний разряд 3.6) | чел.ч | 74.256 |
| 8 | З000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 5.28435 |
| 9 | З000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 173.42876 |
|  |  | Итого по разделу |  | 936.98745 |
| 10 | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 690.53947 |
| 11 | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.16758 |
|  |  |  | (1) |  |
| 12 | Х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.ч | 0.39645 |
|  |  |  | (1) |  |
| 13 | Х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.ч | 32.9856 |
|  |  |  | (1) |  |
| 14 | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 118.88936 |
|  |  |  | (1) |  |
| 15 | Х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.ч | 5.13658 |
|  |  |  | (1) |  |
| 16 | Х06-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3 | маш.ч | 2.46618 |
|  |  |  | (1) |  |
| 17 | Х07-0148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.ч | 0.304 |
|  |  |  | (1) |  |
| 18 | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.ч | 17.18325 |
|  |  |  | (1) |  |
| 19 | Х12-0101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 1.0131 |
|  |  |  | (2) |  |
| 20 | Х12-0202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.ч | 23.80715 |
|  |  |  | (1) |  |
| 21 | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.ч | 9.51032 |
| 22 | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 129.64455 |
|  |  |  | (1) |  |
| 23 | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 235.56752 |
|  |  |  | (1) |  |
| 24 | Х12-0911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.ч | 76.7472 |
|  |  |  | (1) |  |
| 25 | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 6.46305 |
| 26 | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 27.58146 |
|  |  |  | (1) |  |
| 27 | Х12-1803 | Распределители каменной мелочи | маш.ч | 3.32605 |
|  |  |  | (1) |  |
| 28 | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 14.31034 |
|  |  |  | (1) |  |
| 29 | Х33-1101 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 6.39636 |
| 30 | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.25584 |
|  |  |  | (1) |  |
| 31 | Х310-2065-1 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу N 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояние до 65 км (класс груза 1) | т | 24.6 |
| 32 | Х310-3200-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 200 км (класс груза 1) | т | 2386.072 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |
| 33 | С101-0002 | Асбест-наполнитель | т | 0.1664 |
| 34 | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.4986 |
| 35 | С101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0.08216 |
| 36 | С101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0.16712 |
| 37 | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0.0278132 |
| 38 | С101-1299 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0.0727001 |
| 39 | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт | т | 3.2356704 |
| 40 | С101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 26.889 |
| 41 | С101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.104 |
| 42 | С102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0.6729 |
| 43 | С102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта | м3 | 0.24 |
| 44 | С113-0316 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0.2 мм | м2 | 10.53 |
| 45 | С402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 0.816 |
| 46 | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | м3 | 0.86415 |
| 47 | С408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм | м3 | 6.75 |
| 48 | С408-0022 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм | м3 | 87.105 |
| 49 | С408-0023 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | м3 | 2.085 |
| 50 | С408-0024 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм | м3 | 1725.255 |
| 51 | С408-0063 | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 400 | м3 | 14.22 |
| 52 | С408-0121 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 1192.4 |
| 53 | С408-0293 | Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 3 | м3 | 10.56 |
| 54 | С410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 650.47 |
| 55 | С411-0001 | Вода | м3 | 227.88 |
| 56 | С445-8200 | Портальная стенка | м3 | 5.04 |
| 57 | С446-1100 | Звенья железобетонные водопропускных труб | м3 | 4.8 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |

| Составил: | Каныгина Н.М. |
| --- | --- |

Заявки принимаются по адресу Заказчика в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов (время московское). Дата и время окончания приема заявок: 15.06.2010г., 12-00 ч. Проведение аукциона: 18.06.2010г. в 13.00 ч. по адресу Заказчика.

И.О.Главы администрации Кемлянского

сельского поселения Ичалковского

муниципального района

Республики Мордовия                                            М.С. Бочкин